## Slide 1: Раздел 7 Организация устройств ЭВМ
Тема 7.1 Организация арифметико-логических устройств
Тема 7.2. Устройства управления

## Slide 2: Тема 7.1 Организация арифметико-логических устройств
1. Назначение и классификация АЛУ
2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АЛУ

## Slide 3: АЛУ служит для выполнения арифметических и логических действий над двоичными числами и алфавитно-цифровыми кодами.
Назначение и классификация АЛУ

## Slide 4
Классификация АЛУ
По способу действия над операндами
По характеру использования элементов и узлов
блочного типа
По способу представления чисел
с фиксированной точкой
с плавающей точкой
последователь-ного действия
параллельного действия
параллельно-последовательного действия
комбинаццион-ного типа
в двоично-десятичном коде

## Slide 5
1) по способу действия над операндами:
- АЛУ последовательного действия – операции над кодами чисел осуществляются последовательно разряд за разрядом;
- АЛУ параллельного действия - операции над кодами чисел осуществляются параллельно по всем разрядам;
- АЛУ параллельно-последовательного действия – коды чисел разбиваются на группы из определенного количества разрядов. Операция над кодами чисел осуществляется параллельно над разрядами данной группы. Сами же группы разрядов обрабатываются последовательно.

## Slide 6
2) по способу представления чисел
- для двоичных чисел с фиксированной точкой;
- для двоичных чисел с плавающей точкой;
- для десятичных чисел (в двоично-десятичном коде);

## Slide 7
3) по характеру использования элементов и узлов
- комбинационного типа – универсальны, т.к. все арифметические и логические операции выполняются с помощью одних и тех же элементов и узлов;
- блочного типа – состоит из отдельных блоков сложения, умножения, деления и т.п. Такие АЛУ имеют высокое быстродействие, но требуют для своей реализации больше оборудования.

## Slide 8: Составные части АЛУ
Составные части арифметико-логического устройства – это четыре основные группы узлов, которые соответствуют процессам управления, передачи, хранения и преобразования поступающих данных.

## Slide 9
АЛУ
узлы преобразования
узлы передачи
узлы
управления
узлы хранения

## Slide 10
Узлы хранения АЛУ
триггеры
регистры

## Slide 11: Узлы хранения АЛУ К этой категории относятся: - триггеры, хранящие вспомогательные биты и разные признаки результатов; - регистры, отвечающие за целостность операндов, промежуточных и конечных итогов.

## Slide 12
Узлы передачи АЛУ
шины
мульти-плексоры и вентили

## Slide 13
Узлы передачи АЛУ
К этой категории относятся:
- шины, соединяющие между собой блоки устройства;
- мультиплексоры и вентили, отвечающие за выбор правильного направления выполнения операций.

## Slide 14
Узлы преобразо-вания АЛУ
корректоры
преобразователи кода
счетчики
сумматоры
схемы выполнения логических действий
сдвигатели

## Slide 15
Узлы преобразования АЛУ
К этой категории относятся:
- сумматоры, выполняющие микрооперации;
- схемы выполнения логических действий;
- сдвигатели;
- корректоры для десятичной арифметики;
- преобразователи кода, использующиеся для получения обратных или дополнительных данных;
- счетчики для подсчета количества выполненных циклов и для реализации вспомогательных преобразований.

## Slide 16
Узлы управления АЛУ
контроль-ный блок
дешифратор сигналов
схемы преобразования логических признаков

## Slide 17
Узлы управления АЛУ
К этой категории объектов относятся:
- контрольный блок;
- дешифратор сигналов;
- схемы преобразования логических признаков, необходимые для формирования ветвей, для выполнения микропрограмм.
Этот блок отвечает за выработку последовательности функциональных сигналов, нужной для корректного выполнения заданной команды. Как правило, такие преобразования реализуются за несколько тактов.