## Slide 1: Тема 7.2. Устройства управления
1. Назначение устройств управления
2. УУ с жёсткой логикой
3. УУ с микропрограммным управлением

## Slide 2: Назначение устройств управления
Устройство управления (УУ) управляет работой процессора, обеспечивая автоматическое выполнение команд программы. Выполнение команды процессором представляет собой последовательность следующих действий:
1) выборка команды из памяти и ее декодирование (дешифрация кода команды);
2) формирование исполнительного адреса операнда и выборка его из памяти;
3) исполнение операции и запись результата в память;
4) формирование адреса следующей команды.

## Slide 3
Для выполнения каждой команды необходим ряд управляющих сигналов, формируемых УУ.
В зависимости от способа формирования управляющих сигналов различают два основных типа УУ:
- аппаратные (с жесткой логикой);
- микропрограммные (с хранимой в памяти логикой).

## Slide 4
УУ с жёсткой логикой
В аппаратных УУ для каждой операции, задаваемой кодом команды, строится набор схем, которые в нужных тактах формируют соответствующие управляющие сигналы.
Код команды
Ввод
Признаки условий
Управляющие сигналы
Управляющий блок МП
(дешифратор команд и схема управления
их выполнением)
Вывод
Обрабатывающая часть МП

## Slide 5
Код команды поступает на вход дешифратора команд и схемы управления их выполнением (управляющий блок). Код команды обычно состоит из двух частей:
- операционной - содержит информацию о действии, которое должно выполняться машиной в данный момент;
- адресной – содержит информацию об адресах операндов, участвующих в операциях.

## Slide 6
Управляющий блок расшифровывает поступившую команду и в соответствии с её кодом вырабатывает управляющие сигналы в необходимой последовательности. Управляющий блок построен таким образом, что расшифровке поддаются только те команды, которые входят в систему команд данного МП. Любая другая команда не будет расшифрована, а, следовательно, и исполнена.

## Slide 7
Достоинство:
1) высокое быстродействие.
Недостатки:
1) невозможность введения новой команды без существенного изменения схемы МП;
2) сложность структуры этого типа управления.

## Slide 8
При реализации простой системы команд узлы УУ с жесткой логикой экономичны и позволяют обеспечить наибольшее быстродействие среди всех возможных методов построения УУ. Но с возрастанием сложности системы команд усложнялись и схемы УУ с жесткой логикой, при этом их быстродействие уменьшалось.

## Slide 9: УУ с микропрограммным управлением
Ввод
Признаки условий
Управляющие сигналы
Дешифратор микрокоманд и схема управления их выполнением
Управляющее ЗУ
Код команды
Адреса микрокоманд
Микрокоманды
Обрабатывающая
часть МП
Управляющий блок МП
В УУ с микропрограммным управлением каждой операции соответствует набор микрокоманд, хранимых в памяти управляющего ЗУ.

## Slide 10
Каждая микрокоманда несет информацию о микрооперациях, подлежащих выполнению, и указания, какая микрокоманда должна быть выбрана из памяти следующей, т.е. всякая микрокоманда состоит из двух частей:
- операционной, которая определяет вид действий,
- адресной, которая обеспечивает формирование адреса следующей микрокоманды.

## Slide 11
Последовательность микрокоманд, выполняющая одну машинную команду, образует микропрограмму.
В управляющем ЗУ для всех видов команд хранится набор составляющих их микрокоманд (микропрограмма). Сначала команда подаётся на вход управляющего ЗУ. Происходит выборка первой микрокоманды, относящейся к этой команде, и поступление её на дешифратор микрокоманд и схему управления их выполнением.

## Slide 12
Дешифратор расшифровывает код операционной части, вырабатывает управляющие сигналы, которые подаются в обрабатывающую часть МП. Схема управления выполнением микрокоманд по коду адресной части микрокоманды и признакам условий, которые вырабатываются обрабатывающей частью МП, формирует адрес следующей микрокоманды, подаваемый на управляющее ЗУ. После выполнения всех микрокоманд, образующих команду, вырабатывается сигнал выборки следующей команды.

## Slide 13
Достоинство: легко вносить изменения в систему команд МП (для введения новой команды достаточно записать в ЗУ микропрограмму её выполнения).
Недостаток: необходимость обращения к управляющему ЗУ в каждом такте выполнения микропрограммы, что ограничивает скорость работы МП быстродействием управляющего ЗУ.