## Slide 1: Раздел 8 Организация памяти в ЭВМ
Тема 8.1. Виды и характеристики систем памяти
Тема 8.2. Оперативные и постоянные запоминающие устройства
Тема 8.3. Кэш-память
Тема 8.4. Стековая память

## Slide 2: Тема 8.1 Виды и характеристики систем памяти
1 Назначение и основные параметры запоминающих устройств
2 Классификация ЗУ
3 Организация матрицы накопителя

## Slide 3: Назначение и основные параметры запоминающих устройств
Система памяти – это функциональная часть МПС, предназначенная для записи, хранения и выдачи информации.
Запоминающее устройство (ЗУ) – это устройство, реализующее функцию памяти.

## Slide 4: Существует три режима работы памяти
Режимы работы памяти
Запись
Хранение
Считывание

## Slide 5
В памяти хранятся коды чисел, над которыми должны быть проведены определенные действия, а также коды команд, определяющие характер этих действий.
Запись в ЗУ или считывание из него информации называют обращением к ЗУ.

## Slide 6: Основные параметры ЗУ
1 Информационная емкость
2 Организация ЗУ
3 Быстродействие ЗУ

## Slide 7: 1) информационная емкость –
это максимальное количество хранимой информации.
Выражается в битах или словах (в байтах). Бит хранится запоминающим элементом (ЗЭ), а слово – запоминающей ячейкой (ЗЯ), т.е. группой ЗЭ, к которым возможно лишь одновременное обращение.

## Slide 8: 2) организация ЗУ –
произведение числа хранимых слов на их разрядность.
10×1 – десять одноразрядных слов
10 байт = 10×8 – десять восьмиразрядных слов.
В 32 разрядных МП на каждое слово приходиться 4 байта, а в 64 разрядных – 8 байт.

## Slide 9: 3) быстродействие ЗУ
оценивают его временными характеристиками:
а) время обращения к ЗУ (to)
б) время цикла (tц)

## Slide 10: а) время обращения к ЗУ (to)
to=tп+tзап или to=tп+tсч
tп – время поиска, т.е. время от начала обращения до момента, когда становится возможным доступ к требуемой ячейке памяти.
tзап – это время записи информации, т.е. время от момента подачи информационных сигналов и управляющего сигнала до момента завершения всех переходных процессов в электронных схемах ЗУ при запоминании информации в заданную ячейку памяти.
tсч - время считывания информации, т.е. это время от момента подачи сигнала, управляющего выдачей информации, до момента появления кода числа или команды на выходе данного ЗУ.

## Slide 11: б) время цикла (tц)
– минимальный интервал времени между двумя последовательными обращениями к ЗУ.

## Slide 12: Классификация систем памяти
1) по физическим принципам действия:
а) на цилиндрических магнитных доменах (на ферритовых сердечниках);
б) электронные;
в) магнитные;

## Slide 13
г) на устройствах с зарядовой связью (УЗС);
д) ультразвуковые линии задержки;
е) криогенные;
ж) голографические.

## Slide 14: 2) по скорости обмена информацией с АЛУ:
по скорости обмена информацией с АЛУ
сверхоперативное запоминающее устройство
оперативные запоминающие устройства
внутренняя кэш-память
внешняя кэш-память
постоянное запоминающее устройство
внешнее запоминающее устройство

## Slide 16: а) сверхоперативное запоминающее устройство или регистровая память (СОЗУ) МП
представляет собой совокупность регистров общего назначения. Обращение к СОЗУ не требует от МП выставления адреса на шину МПС при считывании/записи информации, поэтому операции с этим типом памяти являются наиболее быстродей-ствующими;

## Slide 17: б) оперативные запоминающие устройства (ОЗУ)
хранят оперативную информацию, требующуюся в процессе работы (операнды, части программы). ОЗУ является энергозависимым, т.к. записанная в нём информация теряется при отключении питания;

## Slide 18: в) внутренняя кэш-память –
это буферное ОЗУ небольшой ёмкости, встроенное непосредственно в МП и служащее для согласования пропускной способности МП и ОЗУ. Внутренняя кэш-память работает на тактовой частоте МП;

## Slide 19: г) внешняя кэш-память
представляет собой буферное ОЗУ, но имеет значительно большую ёмкость, чем внутренняя кэш-память. Она устанавливается на системной плате и работает на частоте шины. Внешняя кэш-память предназначена для уменьшения количества обращений к другим менее быстродействующим устройствам памяти;

## Slide 20: д) постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
представляет собой специальную микросхему, содержащую информацию, которая не должна изменяться в процессе выполнения программы. Постоянная память в МПС работает в режимах хранения и считывания и используется для хранения таблиц, констант, кодов команд, стандартных подпрограмм и т.д. Микросхемы ПЗУ являются энергонезависимыми, т.к. записанная в них информация сохраняется и при отключённом питании микросхем;

## Slide 21: е) внешнее запоминающее устройство (ВЗУ)
реализуется в виде накопителей со сменными и постоянными носителями: на магнитных, оптических дисках и т.д. Такие ЗУ характеризуются самой малой скоростью обмена информацией, но обладают наибольшей ёмкостью и являются энергонезависимыми.

## Slide 22: Организация матрицы накопителя
Для организации матрицы памяти на кристалле каждой интегральной схемы ЗУ формируются накопитель из ЗЭ и схемы обрамления.
Накопитель - это регулярная структура из отдельных ЗЭ.
Схемы обрамления - это совокупность схем, включающая в себя:
- дешифраторы выбора адресов ЗЭ;
- элементы управления режимами работы памяти (чтение, запись, хранение);
- формирователи сигналов, обеспечивающие сопряжение накопителя с внешними схемами.

## Slide 23
Накопители
Накопитель с однокоординатной выборкой информации
Накопитель с двухкоординатной выборкой информации

## Slide 24
При работе накопителя с однокоординатной выборкой информации активный сигнал приходит только на одну адресную линию. При этом происходит доступ ко всем ЗЭ выбранной строки. Т.е. всё двоичное число записывается или считывается одновременно.

## Slide 25: Накопитель с однокоординатной выборкой информации

## Slide 26
В накопителе с двухкоординатной выборкой информации выбор ЗЭ происходит по двум адресным линиям. Одна линия условно называется линией выбора строки, а другая - линией выбора столбца. Активным становится тот ЗЭ в накопителе, у которого активны обе адресные линии.

## Slide 27: Накопитель с двухкоординатной выборкой информации